BILAG 1: SKISSE AV KOLONNE MED TRYKK- OG NIVÅREGULERING

Figur B.1-1 Trykk- og nivåreguleringen på butansplitterne i train 100, 200 og 300

BILAG 2: UTDYPENDE FORKLARING AV FORHOLDSREGULERINGEN PÅ

BUTANSPLITTEREN I TRAIN 100.

Figurene 3-1 og 3-2 i hovedrapporten viser en skisse av reguleringsstrukturen på butansplitteren i train 100.

I toppen finnes en sammensetningsregulator (AC) som måler sammensetningen i toppstrømmen. Dette skjer ved hjelp av en gasskromatograf som sampler hvert 10 minutt. Sammensetningsregulatoren gir så settpunkt til temperaturregulatoren (TC) i toppen. Denne måler differansetemperaturen mellom plate 77 og toppen av kolonnen, og gir ut det ønskede forholdet (L/V).

Man trenger et estimat av dampmengden over toppen, V. Det oppnås ved å ta utgangspunkt i en materialbalanse over refluksbeholderen:

(B.2-1)

M er total holdup i kondensatoren i kg. V, L og D er massestrømmer. Det er antatt at V = Vc, det vil si stasjonære forhold i kondensatoren. Denne antagelsen er grei nok fordi nivådynamikken i kondensatoren er mye raskere enn konsentrasjonsdynamikken i systemet. Slik som konsentrasjonen ”oppfatter det”, er altså nivået i kondensatoren konstant.

Dersom nivået i refluksbeholderen ikke endrer seg, det vil si at forholdene er stasjonære, får man følgende sammenheng i refluksbeholderen:

V = L + D										(B.2-2)

Nivåsløyfen er rask (det vil si at nivåregulatoren har høy forsterkning), særlig i forhold til den langsomme konsentrasjonsdynamikken. Man kan dermed si at man har stasjonære forhold i refluksbeholderen, og uttrykket (B.2-2) er gyldig.

Nivåregulatoren måler nivået, og søker å holde dette konstant ved, i praksis, å justere på destillatstrømmen ut, D. Det egentlige pådraget er imidlertid summen av begge strømmene ut fra beholderen, (L+D). Ettersom L beregnes og justeres for å gi det ønskede forholdet mellom L og V, er verdien av L gitt. D må dermed få en slik verdi at summen (L+D) får den ønskede verdien, og nivået holder seg konstant.

Det er altså slik at utgangen fra nivåregulatoren er (L+D), som ifølge uttrykk B.2-2 er det samme som V. Utgangen fra regulatoren har dermed to funksjoner: Ved å trekke fra den målte verdien for raten til refluksen, får man hvilken verdi D må ha for at nivået skal holde seg konstant. Videre er utgangen i seg selv et estimat for strømningsraten til den oppadgående dampstrømmen i kolonnen.

Man har altså den ønskede verdien for forholdet (L/V) som utgang fra temperaturregulatoren i toppen, og et anslag av dampmengden V som utgang fra nivåregulatoren på refluksbeholderen. Disse to multipliseres med hverandre:

(B.2-3)

Man oppnår da et estimat for hva L må være for at forholdet L/V skal få den ønskede verdien. Denne estimerte verdien av L blir settpunktet til flowregulatoren som regulerer refluksraten.

Strukturen i kolonnens bunn er helt analog til den i toppen: Sammensetningsregulatoren måler sammensetningen i bunnstrømmen hvert 10 minutt og sender settpunkt til temperaturregulatoren som måler differansetemperaturen mellom plate 19 og kolonnens bunn. TC’en gir ut ønsket verdi av (V’/L’).

En balanse over kolonnens bunn gir at:

(B.2-4)

Det er antatt stasjonære forhold i kokeren, det vil si at V’ = Vc’.

Stasjonært har man da i kolonnens bunn at

L’= B + V’										(B.2-5)

Pådraget til nivåregulatoren i bunnen er (B+V’). Ved bruk av samme logikk som for toppen, får man da at utgangen fra nivåregulatoren er et estimat av L’. Ved å multiplisere utgangen fra temperaturregulatoren, (L’/V’), med utgangen fra nivåregulatoren, estimatet av L’, får man hva V’ må være for at forholdet skal ha den ønskede verdien.

Ettersom man ikke regulerer dampmengden oppover i kolonnen direkte, men justerer mengden lavtrykksdamp tilført til kokeren, Vr, må man bestemme hvilken rate strømmen av lavtrykksdamp må ha. Dette gjøres ved at man bestemmer et uttrykk for Vr som funksjon av V’ og dermed kan beregne Vr. (Tilsvarende måles heller ikke dampstrømmen oppover i kolonnen direkte, men ved å måle Vr og uttrykke V’ som en funksjon av Vr, kan V’ beregnes). Uttrykket kan anslås ved å anta at forholdet mellom (vann)damp til kokeren og dampstrømmen oppover i kolonnen er lik forholdet mellom fordampningsvarmene til vann og normalbutan ved det aktuelle trykket. I tillegg kommer et konstantledd for å korrigere for effekten av varmetap og eventuell overhetet damp. Ved 1 bar trykk og 25(C er fordampningsvarmen for vann og normalbutan på henholdsvis 44 kJ/mol og 22 kJ/mol. Det vil si at forholdet mellom dem er 2, og man har at

V = 2*Vr + konstant									(B.2-6)

Et viktig poeng å merke seg i forhold til denne strukturen, når den implementeres som beskrevet ovenfor, er at det er strengt nødvendig at nivåsløyfene er raske. En forutsetning for at reguleringen skal fungere tilfredsstillende, er at uttrykkene B.2-2 og B.2-5 er gyldige. Dette er tilfellet når nivåene holder seg konstante, og vi har stasjonære forhold i refluksbeholderen og kolonnens bunn. En rask nivåsløyfe vil sørge for dette, og dermed drive (L+D) til verdien V i toppen og (B+V’) til verdien L’ i bunnen. Dersom settpunktet til nivåsløyfen skulle bli endret, vil dette virke som en kraftig forstyrrelse på systemet.

BILAG 3: SKISSE AV REGULERINGSSTURKTUREN PÅ BUTANSPLITTEREN I

TRAIN 200

Figur B.3-1 Reguleringsstrukturen på butansplitteren i train 200

BILAG 4: RESPONSER OG FORSTYRRELSER UNDER SPRANGRESPONSTESTER

PÅ BUTANSPLITTER I TRAIN 200

Figur B.4-1	Nivå i refluksbeholder under sprangresponstester på butansplitteren i train 200

Figur B.4-2	Nivå i kolonnens bunn under sprangresponstester på butansplitteren i train 200

Figur B.4-3	Nivå i kondensatpotte (koker) under sprangresponstestene i train 200. Nivået er

et mål for tilført varme til kokeren.

Figur B.4-4	Trykket i toppen av butansplitteren i train 200 under sprangresponstestene

Figur B.4-5 	Temperatur i toppen av butansplitteren under sprangresponstester i train 200

Figur B.4-6 	Temperatur på plate 77 i butansplitteren under sprangresponstester i train 200

Figur B.4-7	Temperatur på plate 47 i butansplitteren i train 200 under sprangresponstestene

Figur B.4-8	Temperatur i bunnen av butansplitteren i train 200 under sprangresponstestene

Figur B.4-9	Føderate til butansplitteren under sprangresponstestene i train 200

Figur B.4-10 	Temperatur i refluksbeholderen under sprangresponstestene i train 200

BILAG 9: REGULATORPARAMETERE BENYTTET I SIMULERINGENE

# Tabell B.9-1  Regulatorparametere brukt i modelltilpasningen av splittere i train 100 og 200

| Regulator | Forsterkning | Integraltid [min] | Derivattid [min] |
| --- | --- | --- | --- |
| 24-TC-2031 | 0,7 | 15 | 0,5 |

Tabell B.9-2  Regulatorparametere brukt i simulering av ettpunktsregulering på splitter i train 200

| Regulator | Forsterkning | Integraltid [min] |
| --- | --- | --- |
| 24-LC-2016 | -15 | 10 |
| 24-LC-2015 | -15 | 10 |
| 24-TC-plate47 | 25 | 15 |

# Tabell B.9-3  Regulatorparametere brukt i simulering av enkel LV-konfigurasjon på splitter i train 200

| Regulator | Forsterkning | Integraltid [min] |
| --- | --- | --- |
| 24-LC-2016 | -15 | 10 |
| 24-LC-2015 | -15 | 10 |
| 24-TC-plate77 | -5 | 15 |
| 24-TC-plate47 | 25 | 15 |

# Tabell B.9-4  Regulatorparametere brukt i simulering av LV-konfigurasjon med kaskade på splitter i

train 200

| Regulator | Forsterkning | Integraltid [min] |
| --- | --- | --- |
| 24-LC-2016 | -15 | 10 |
| 24-LC-2015 | -15 | 10 |
| 24-TC-plate77 | -5 | 15 |
| 24-TC-plate19 | 25 | 15 |
| 24-AC-topp | 100 | 30 |
| 24-AC-bunn | -20 | 30 |

# Tabell B.9-5 Regulatorparametere brukt i simuleringen av forholdsregulering og simulering av

# forholdsregulering implementert på alternativ måte på splitter i train 100

| Regulator | Forsterkning | Integraltid |
| --- | --- | --- |
| 24-LC-1016 | -15 | 10 |
| 24-LC-1015 | -15 | 10 |
| 24-TC-1035 | -0.1 | - |
| 24-TC-1028 | -0.1 | - |
| 24-AC-1004E | 100 | 60 |
| 24-AC-1010D | 35 | 60 |

Tabell B.9-6  Regulatorparametere brukt i simuleringen av forholdsregulering på spiltter i train 300

| Regulator | Forsterkning | Integraltid |
| --- | --- | --- |
| 24-LC-3204 | -15 | 10 |
| 24-LC-3224 | -15 | 10 |
| 24-TC-topp | -0.1 | - |
| 24-TC-bunn | -0.1 | - |
| 24-AC-topp | 60 | 45 |
| 24-AC-bunn | 35 | 45 |

BILAG 11: RELATIV FLYKTIGHET SOM FUNKSJON AV PLATENUMMER

Figur B.11-1 Relativ flyktighet som funksjon av platenummer for butansplitterne i train 100 og 200

Figur B.11-2 Relativ flyktighet som funksjon av platenummer for butansplitteren i train 300

BILAG 17: FORHOLDSVIS ENDRING I REFLUKS OG DAMP TIL KOKER UNDER

SPRANGRESPONSTESTER PÅ BUTANSPLITTEREN I TRAIN 300

Figur B.17-1 Forhold mellom refluks og damp til koker under sprangresponstester på

butansplitter i train 300

Figuren viser hvordan forholdet mellom refluksen, L, og dampen til kokeren, Vr, endret seg med tiden under kjøring av sprangresponstester på butansplitteren i train 300. Trendlinjen er en tilpasning av et sjettegrads polynom til den støyete kurven.

BILAG 21:	RESPONS I URENHETET I BUNNPRODUKTET VED ULIKE

MÅLEPUNKTER FOR 24-TC-2031 FOR 7% DAMP I FØDEN OG EN ENDRING I FØDESAMMENSETNINGEN FRA 29% TIL 31% ISOBUTAN

Figur B.21-1 Respons i sammensetningen av bunnproduktet ved en endring i fødesammensetningen for

en ettpunktsregulering med temperaturmåling på plate 19 eller 47

Figur B.21-2 Respons i sammensetningen av bunnproduktet ved 7% damp i føden for en

ettpunktsregulering med temperaturmåling på plate 19 eller 47

BILAG 22: RESPONS I TOPP VED ULIKE MÅLEPUNKTER FOR 24-TC-2031

Figur B.22-1 Respons i sammensetningen av topproduktet ved temperaturmåling for

24-TC-2031 på plate 47 og plate 19 ved en 10% øke i føderaten

BILAG 25: RESPONS I TOPP- OG BUNNPRODUKT VED LV-KONFIGURASJON

MED OG UTEN KASKADE VED FORSTYRRELSER I FØDERATE OG

MENGDE DAMP I FØDEN

Figur B.25-1 Respons i sammensetningen av topproduktet ved 10% øke i føderaten

Figur B.25-2 Respons i sammensetningen av bunnproduktet ved 10% øke i føderaten

Figur B.25-3  Respons i sammensetningen av topproduktet ved endring av fødesammensetningen fra 29%

isobutan til 31% isobutan

Figur B.25-4  Respons i sammensetningen av bunnproduktet ved endring av fødesammensetningen fra

29% isobutan til 31% isobutan

BILAG 27: INITIELL RESPONS FOR SAMMENSETNINGEN I TOPP OG BUNN

VED 10% ØKE I FØDERATEN VED BRUK AV LV KONFIGURASJON

MED KASKADE OG FORHOLDSREGULERING

Figur B.27-1	Initiell respons i sammensetningen til topproduktet ved 10% øke i føderaten

Figur B.27-1	Initiell respons i sammensetningen til bunnproduktet ved 10% øke i føderaten

BILAG 28: SAMMENLIGNING AV FORHOLDSREGULERING OG

LV KONFIGURASJON VED FORSTYRRELSER I FØDE-

SAMMENSETNING OG DAMP I FØDEN

Figur B.28-1 Respons i urenhet i topprodukt ved 7% øke av andel isobutan i føden

Figur B.28-2 Respons i urenhet i bunnprodukt ved 7% øke av andel isobutan i føden

BILAG 29: SYNLIGGJØRING AV DEKOBLINGSEFFEKTEN FOR

FORHOLDSREGULERINGEN PÅ BUTANSPLITTEREN I TRAIN 100

Figur B.29-1 Respons i sammensetning av topp- og bunnprodukt ved en settpunktsendring

på 0.5% i mengde normalbutan i topprodukt

Figur B.29-2 Respons i sammensetning av topp- og bunnprodukt ved en settpunktsendring

på 0.5% i mengde isobutan i bunnprodukt

BILAG 30: STASJONÆRE RGA-MATRISER FOR BUTANSPLITTERNE I

TRAIN 100(FORHOLDSREGULERING) OG

TRAIN 200(LV KONFIGURASJON)

RGA-matrisene nedenfor er fremkommet ved å først linearisere systemene i arbeidspunktet. Dette kan gjøres med funksjonen ’linmod’ i MATLAB. Da fremkommer matrisene A, B, C og D i ligningene nedenfor

(B.30-1)

(B.30-2)

Deretter beregnes RGA-matrisene etter følgende formler[8]:

(B.30-3)

(B.30-4)

På denne måten fremkommer RGA-matrisene for henholdsvis LV konfigurasjonen og

L/V, V’/L’ konfigurasjonen.

# L		V

(B.30-5)

# L	      V

(B.30-6)

Man ser fra RGA-matrisene ovenfor at LV konfigurasjonen har sterke krysskoblinger.

”Off-diagonal” elementene er nesten like store som de diagonale elementene, bare med motsatt fortegn. Dette betyr at topp og bunn er sterkt koblet og påvirker hverandre gjensidig i stor grad.

L/V, V’/L’ konfigurasjonen (forholdsreguleringen) har små ”off-diagonal” elementer i forhold til de diagonale elementene, og dermed liten grad av interaksjon mellom topp og bunn. Dette er meget gunstig i forhold til reguleringen, da man ønsker at pådragene i minst mulig grad skal påvirke andre prosessutganger enn den bestemte utgangen som de regulerer.

BILAG 34: ESTIMERT DAMP OVER TOPP VED EN ENDRING I

FØDESAMMENSETNINGEN MED FORHOLDSREGULERING

IMPLEMENTERT PÅ ORIGINAL OG ALTERNATIV MÅTE.

Figur B.34-1 Estimert dampmengde over topp i kolonnen ved en 7% endring i fødesammensetningen

ved bruk av forholdsregulering implementert på original og alternativ måte

Figur B.34-2 Forstørrelse av plottet i figur B.35-1. Viser at ”spikrene” i plottet av estimatet later til å

skyldes numerikk

BILAG 35: RESPONS I NIVÅENE VED ULIKE FORSTYRRELSER VED BRUK AV

FORHOLDSREGULERING IMPLEMENTERT PÅ ORIGINAL MÅTE

OG ALTERNATIV MÅTE MED MINDRE AGGRESSIVE TUNINGER

Figur B.35-1 Respons i nivået i refluksbeholderen ved endring i fødesammensetningen fra 29% isobutan

til 31% isobutan.

Figur B.35-2 Respons i nivået i kolonnens bunn ved endring i fødesammensetningen fra 29% isobutan til

31% isobutan.

Figur B.35-3 Respons i nivået i refluksbeholderen ved 10% øke i føderaten. Heltrukket linje er

original respons, stiplet linje er respons ved alternativ implementering og redusert

forsterkning i nivåsløyfen.

Figur B.35-4 Respons i nivået i kolonnens bunn ved 10% øke i føderaten. Heltrukket linje er

original respons, stiplet linje er respons ved alternativ implementering og redusert

forsterkning i nivåsløyfen.

BILAG 38: RESPONS I TOPP- OG BUNNPRODUKT VED 7% DAMP I FØDEN OG 10%

ØKE I FØDERATEN VED BRUK AV FORHOLDSREGULERING PÅ

SPLITTEREN I TRAIN 300

Figur B.38-1 Respons i sammensetningen av topproduktet ved 10% damp i føden

# Figur B.38-2 Respons i sammensetningen av bunnproduktet ved 10% damp i føden

Figur B.38-3 Respons i sammensetningen av topproduktet ved 10% øke av føderaten

Figur B.38-4 Respons i sammensetningen av bunnproduktet ved 10% øke av føderaten

BILAG 39: ÅPEN SLØYFE SIMULERING AV SPLTTEREN I TRAIN 300 VED 10% ØKE

I FØDERATEN OG ENDRING AV FØDESAMMENSETNINGEN FRA 39%

TIL 41% ISOBUTAN

Figur B.39-1 Åpen sløyfe respons i urenheten i topproduktet på splitteren i train 300 ved 10%

øke i føderaten

Figur B.39-2  Åpen sløyfe respons i urenheten i bunnproduktet på splitteren i train 300 ved

10% øke i føderaten

Figur B.39-3  Åpen sløyfe respons i urenheten i topproduktet for splitteren i train 300 ved en

endring i fødesammensetningen fra 39% isobutan til 41% isobutan

Figur B.39-4  Åpen sløyfe respons i urenheten i bunnproduktet for splitteren i train 300 ved en

endring i fødesammensetningen fra 39% isobutan til 41% isobutan

BILAG 40: SYNLIGGJØRING AV DEKOBLINGSEFFEKTEN FOR

FORHOLDSREGULERINGEN PÅ BUTANSPLITTEREN I TRAIN 300

Figur B.40-1 Respons i sammensetning av topp- og bunnprodukt ved en settpunktsendring

på 0.5% i mengde normalbutan i topprodukt

Figur B.40-2 Respons i sammensetning av topp- og bunnprodukt ved en settpunktsendring

på 0.5% i mengde isobutan i bunnprodukt