Bilag

Innhold

Bilag 1 Flytskjema	57

B1.1 Modell 1	57

B1.2 Modell2	58

B1.3 Modell 3	59

B1.4 Modell 4	60

Bilag 2 Dimensjoner på utstyr	61

B2.1 Dimensjoner for modell 1-3	61

B2.2 Modell 4	62

Bilag 3 Sammensetning	63

B3.1 Råolje	63

B3.2 'Sidestrøm' og ProFES-rør	64

B3.3 Sammensetning inn på 'oljerør2'	65

B3.4 Pseudokomponenter	66

Bilag 4 Bakgrunn for modell 1	67

Bilag 5 Simuleringsresultater for modell 2	69

Bilag 6 Hastigheter beregnet av ProFES	74

Bilag 7 Metan	75

Bilag 8 Effekt av nivå på trykk	76

Bilag 9 Innvirkning av trykk på 'sidestrøm'	78

Bilag 10 Kontrollberegninger	79

B10.1 Massestrøm ut av 'oljerør2'	79

B10.2 Volumstrøm før 'oljerør2'	82

Bilag 1 Flytskjema

B1.1 Modell 1

Figur B1.1 Flytskjema av modell 1

B1.2 Modell2

Figur B1.2 Flytskjema av modell 2

B1.3 Modell 3

Figur B1.3 Flytskjema av modell 3

B1.4 Modell 4

Figur B1.4 Flytskjema av modell 4

Bilag 2 Dimensjoner på utstyr

B2.1 Dimensjoner for modell 1-3

Dette bilaget inneholder dimensjoner på utstyr vist i bilag B1.1, B1.2 og B1.3.

Data er hentet fra Ernstsen6.

Dimensjoner på høytrykkseparatoren, A21V01, og lavtrykkseparatoren, A21V01, er gitt i tabell B2.1.

Tabell B2.1 Dimensjoner på separatorer

|  | A21V01 | A22V01 |
| --- | --- | --- |
| Lengde [m] | 14.35 | 11.01 |
| Indre diameter [m] | 3.5 | 3.0 |
| Volum [m3] | 138.1 | 77.8 |
| Høyde, overløpsplate [m] | 0.985 | Ikke tilgjengelig |
| Posisjon overløpsplate [m] | 11.63 | Ikke tilgjengelig |
| Normalt væskenivå [m] | 1.9 | 1.21 |
| Nivåalarm, høy [m] | 2.08 | 1.44 |
| Operasjonstrykk [kPa] | 760 | 170 |
| Trykkalarm, høy [kPa] | 1000 | 350 |

Dimensjoner på rør mellom høytrykk- og lavtrykk separator er gitt i tabell B2.2.

Tabell B.2.2  Dimensjoner på rør

|  | Fra A21V01 til A22-LCV-0004 | Fra A22-LCV-0004 til A22V01 |
| --- | --- | --- |
| Rørlengde [m] | 86 | 90 |
| Indre diameter [m] | 0.311 | 0.737 |
| Volum [m3] | 6.53 | 38.39 |
| Ruhet [mm] | 0.045 | 0.045 |

Ventilkonstanten til nivåventilen til høytrykkseparatoren er gitt i tabell B2.3.

Tabell B2.3 Dimensjon på nivåventil

|  | A22-LCV-0004 |
| --- | --- |
| Cv | 2110 |

Alle andre ventiler er dimensjonert slik at de står ca 50% åpne under normale strømningsforhold.

Tabell B2.4 viser karakteristiske data for trykkavlastningsventilen til A22V01.

Tabell B2.4 Trykkavlastningsventil

|  | A22-RV-38/63/64 |
| --- | --- |
| Åpnings trykk [kPa] | 550 |
| Fullt åpen [kPa] | 572.5 |
| Stengningstrykk [kPa] | 536.5 |
| Strømningsareal [mm2] | 36500 |

For mer detaljerte data henvises det til simuleringsfilene vedlagt denne rapporten.

B2.2 Modell 4

Dette bilaget inneholder dimensjoner og karakteristiske data som er brukt i forbindelse med simuleringer gjort med flerfasesimulatoren OLGA. Dimensjoner til høytrykk- og lavtrykkseparatoren er gitt i figur B2.5. Flytskjema er gitt i bilag B1.4.

Tabell 2.5 Dimensjoner på separatorer og karakteristiske data

|  | Høytrykkseparator | Lavtrykkseparator |
| --- | --- | --- |
| Lengde [m] | 12.7 | 10 |
| Indre diameter [m] | 3.5 | 3.0 |
| Volum [m] | 122.2 | 70.7 |
| Normalt væskenivå [m] | 0.851 | 0.734 |
| Nivåalarm, høy [m] | 3.3 | 2.8 |
| Operasjonstrykk [kPa] | 1000 | 210 |
| Mottrykk gassutløp [kPa] | 300 | 100 |
| Mottrykk oljeutløp [kPa] | - | 100 |
| Normal strømningsdiameter, trykkventil | 0.124 | 0.06228 |
| Normal strømningsdiameter, nivåventil | 0.024 | 0.0928 |

Tabell B2.6 viser karakteristiske data for røret mellom høytrykk- og lavtrykkseparatoren.

Tabell B2.6 Karakteristiske data for rør

|  | Fra A21V01 til A22-LCV-0004 |
| --- | --- |
| Rørlengde [m] | 200 |
| Indre diameter [m] | 0.737 |
| Ruhet [mm] | 0.045 |

Bilag 3 Sammensetning

Komponentene merket med stjerne er pseudokomponenter. Disse er definert i bilag B3.4.

B3.1 Råolje

Sammensetningen inn på førstetrinn separatoren brukt i bilag B1.1, B1.2 og B1.3 er gitt i tabell B3.1. Sammensetningen er hentet fra Ernstsen6.

Tabell B3.1 Sammensetning, 'Råolje'

| Komponent | Molfraksjon |
| --- | --- |
| Vann | 0.01940 |
| Karbondioksid | 0.00240 |
| Nitrogen | 0.00200 |
| Metan | 0.15520 |
| Etan | 0.04600 |
| Propan | 0.08520 |
| i-Butan | 0.02390 |
| n-Butan | 0.06360 |
| i-Pentan | 0.02820 |
| n-Pentan | 0.03710 |
| C6* | 0.04540 |
| C7* | 0.05140 |
| C8* | 0.05210 |
| C9* | 0.02950 |
| C10* | 0.03340 |
| C11* | 0.02430 |
| C12* | 0.02010 |
| C13* | 0.02240 |
| C14* | 0.02240 |
| C15* | 0.02060 |
| C16* | 0.01660 |
| C17* | 0.01770 |
| C18* | 0.01430 |
| C19* | 0.01080 |
| C20+* | 0.10700 |
| Syklopentan | 0.00160 |
| Msyklopentan | 0.00800 |
| Benzen | 0.00030 |
| Syklohekan | 0.01090 |
| Msykloheksan | 0.01700 |
| Toluene | 0.00220 |
| Esykloheksan | 0.00320 |
| E-Benzen | 0.00090 |
| p-Xylene | 0.00490 |

B3.2 'Sidestrøm' og ProFES-rør

Sammensetningen til 'sidestrøm' brukt i bilag B1.1 og B1.3 er gitt i tabell B3.2. Denne strømmen har samme sammensetning som fluidet ut av oljeutløpet til høytrykkseparatoren før 'gas blowby'. Det er også denne sammensetningen som er brukt til å generere termodynamiske tabeller i ProFES.

Tabell B3.2 Sammensetning, 'Sidestrøm'

| Komponent | Molfraksjon |
| --- | --- |
| Vann | 0.002002 |
| Karbondioksid | 0.000801 |
| Nitrogen | 0.000139 |
| Metan | 0.024649 |
| Etan | 0.021821 |
| Propan | 0.069786 |
| i-Butan | 0.024723 |
| n-Butan | 0.069585 |
| i-Pentan | 0.034216 |
| n-Pentan | 0.045687 |
| C6* | 0.058388 |
| C7* | 0.067094 |
| C8* | 0.068534 |
| C9* | 0.038953 |
| C10* | 0.044163 |
| C11* | 0.032152 |
| C12* | 0.026601 |
| C13* | 0.029649 |
| C14* | 0.029651 |
| C15* | 0.027269 |
| C16* | 0.021974 |
| C17* | 0.023431 |
| C18* | 0.018930 |
| C19* | 0.014297 |
| C20+* | 0.141644 |
| Syklopentan | 0.002004 |
| Msyklopentan | 0.010320 |
| Benzen | 0.000387 |
| Syklohekan | 0.014126 |
| Msykloheksan | 0.022263 |
| Toluene | 0.002886 |
| Esykloheksan | 0.004219 |
| E-Benzen | 0.001187 |
| p-Xylene | 0.006467 |

B3.3 Sammensetning inn på 'oljerør2'

Tabell B3.3 viser sammensetningen i HYSYS inn på 'oljerør2' før 'gas blowby' og 50 sekunder etter starten av 'gas blowby' for modell 1 og modell 2 gitt i bilag B1.1 og B1.2. Sammensetningen inn på 'oljerør2' før 'gas blowby' er like for disse to modellene.

Tabell B3.3 Sammensetning inn på 'oljerør2' før og etter 'gas blowby'

| Komponent | Molfraksjon før 'gas blowby' | Molfraksjon etter 'gas blowby' for modell 1 | Molfraksjon etter 'gas blowby' for modell 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vann | 0.002002 | 0.021476 | 0.028564 |
| Karbondioksid | 0.000801 | 0.005266 | 0.007117 |
| Nitrogen | 0.000139 | 0.004385 | 0.006190 |
| Metan | 0.024649 | 0.341857 | 0.475712 |
| Etan | 0.021821 | 0.098175 | 0.129291 |
| Propan | 0.069786 | 0.151576 | 0.182823 |
| i-Butan | 0.024723 | 0.031913 | 0.034213 |
| n-Butan | 0.069585 | 0.074742 | 0.075324 |
| i-Pentan | 0.034216 | 0.022445 | 0.017271 |
| n-Pentan | 0.045687 | 0.027147 | 0.019181 |
| C6* | 0.058388 | 0.023930 | 0.009756 |
| C7* | 0.067094 | 0.023247 | 0.005398 |
| C8* | 0.068534 | 0.021495 | 0.002438 |
| C9* | 0.038953 | 0.011600 | 0.000542 |
| C10* | 0.044163 | 0.012903 | 0.000274 |
| C11* | 0.032152 | 0.009309 | 0.000084 |
| C12* | 0.026601 | 0.007678 | 0.000037 |
| C13* | 0.029649 | 0.008541 | 0.000018 |
| C14* | 0.029651 | 0.008534 | 0.000008 |
| C15* | 0.027269 | 0.007846 | 0.000003 |
| C16* | 0.021974 | 0.006321 | 0.000001 |
| C17* | 0.023431 | 0.006740 | 0 |
| C18* | 0.018930 | 0.005445 | 0 |
| C19* | 0.014297 | 0.004112 | 0 |
| C20+* | 0.141644 | 0.040740 | 0 |
| Syklopentan | 0.002004 | 0.001053 | 0.000652 |
| Msyklopentan | 0.010320 | 0.004102 | 0.001549 |
| Benzen | 0.000387 | 0.000154 | 0.000058 |
| Syklohekan | 0.014126 | 0.005340 | 0.001745 |
| Msykloheksan | 0.022263 | 0.007410 | 0.001376 |
| Toluene | 0.002886 | 0.000939 | 0.000149 |
| Esykloheksan | 0.004219 | 0.001282 | 0.000093 |
| E-Benzen | 0.001187 | 0.000358 | 0.000023 |
| p-Xylene | 0.006467 | 0.001940 | 0.000109 |

B3.4 Pseudokomponenter

Pseudokomponentene i bilaget 3 er definert i tabell B3.4.

Tabell B3.4 Pseudokomponenter

| Komponent | Normal kokepunkt [C(] | Molar masse [kg/kmol] | Væske-tetthet [kg/m3] | Kritisk temperatur [C(] | Kritisk trykk [kPa] | Kritisk volum [m3/kmol] | Acentricity [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6* | 66.81 | 85 | 669.00 | 234.25 | 3034.10 | 0.3692 | 0.2783 |
| C7* | 90.12 | 93 | 729.00 | 267.65 | 3131.86 | 0.3788 | 0.2972 |
| C8* | 112.95 | 104 | 747.20 | 293.79 | 2916.77 | 0.4212 | 0.3333 |
| C9* | 138.18 | 116 | 775.30 | 324.32 | 2799.40 | 0.4571 | 0.3691 |
| C10* | 158.01 | 130 | 795.50 | 349.02 | 2683.51 | 0.4924 | 0.3945 |
| C11* | 177.85 | 146 | 809.20 | 371.66 | 2527.99 | 0.5361 | 0.4265 |
| C12* | 193.02 | 159 | 824.60 | 389.95 | 2456.86 | 0.5641 | 0.4435 |
| C13* | 212.17 | 172 | 837.30 | 407.60 | 2339.39 | 0.6019 | 0.4764 |
| C14* | 231.35 | 186 | 847.8 | 424.64 | 2224.68 | 0.6418 | 0.5106 |
| C15* | 249.55 | 201 | 850.9 | 442.17 | 2162.33 | 0.6695 | 0.5455 |
| C16* | 266.69 | 215 | 859.10 | 458.81 | 2037.41 | 0.7217 | 0.5692 |
| C17* | 284.15 | 232 | 862.6 | 472.06 | 1844.13 | 0.8038 | 0.6014 |
| C18* | 299.80 | 246 | 874.6 | 486.82 | 1745.98 | 0.8602 | 0.6229 |
| C19* | 313.86 | 258 | 874.6 | 501.42 | 1689.77 | 0.9014 | 0.6390 |
| C20+* | 459.54 | 418 | 922.8 | 625.07 | 1013.37 | 1.6168 | 0.8969 |

Bilag 4 Bakgrunn for modell 1

I utgangspunktet var det tenkt å bygge opp separasjonstoget i HYSYS som vist på figur B4.1.

Figur B4.1 Skisse av separatortoget på Draugen

I tillegg skulle simuleringsprogrammet ProFES kobles mot HYSYS for å simulere 'oljerør1', 'oljerør2' og nivåventilen, A22-LCV-0004. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å koble et rør fra ProFES direkte med en separator fra HYSYS. Det var umulig å oppnå stasjonære forhold, og det gikk maksimalt et par sekunder før ProFES simuleringen krasjet. Resultatet var at både HYSYS og ProFES ble lukket uten å gi noe mer informativ informasjon om hva som gikk galt. Etter å ha diskutert problemet med leverandøren ble det konkludert med at det var nødvendig å ha en ventil med et betydelig trykkfall, det vil si 1-2 bar, mellom separatoren og ProFES-røret. Men det oppsto nye problemer da nivå reguleringsventilen, A22-LCV-0004, skulle kobles til 'oljerør1'. Trykktapet over ventilen oscillerte selv om reguleringen var slått av. Som en følge av dette var det umulig å koble til et nytt ProFES-rør nedstrøms denne ventilen. Dette problemet ble forsøkt løst på to måter. Den første var å endre steglengden, men det fjernet ikke oscillasjonene. Den andre var å simulere reguleringsventilen i ProFES istedenfor i HYSYS. Men det førte til nye numeriske problemer. Trykktapet over reguleringsventilen er relativt stort, det vil si ca 8 bar. For å få til et slikt trykktap må arealet i ventilen velges lite. ProFES har problemer med å takle en slik drastisk innsnevring i strømningsarealet.

På bakgrunn av dette ble det beslutte å simulere 'oljerør1' uten bruk av ProFES. Dette kan gjøres ved å legge inn diameter, lengde og ruhet i en HYSYS-ventil. Dette valget gjorde det også mulig å simulere 'oljerør2' ved stasjonære betingelser. Reguleringsventilen og 'oljerør1' virket som den buffersonen som var nødvendig mellom separatoren og ProFES røret. Med dette oppsettet ble det forsøkt å simulere 'gas blowby'. Det ble gjort ved å åpne nivå reguleringsventilen, A22-LCV-0004. Men i dette tilfellet krasjet ProFES simuleringen ved gjennombrudd av gass til oljerørledningen. Det viste seg at det oppstod numeriske problemer når overgangen fra oljestrøm til gasstrøm skjedde for raskt. For å få en mer gradvis overgang ble det beslutter å bygge om hele modellen. Den nye modellen er vist i bilag B1.1. Under stasjonære betingelser er ventilen X1 lukket, X2 åpen og massestrømmen til '12"-5' er satt til null. Væsken vil da gå som normalt fra høytrykk- til lavtrykkseparatoren.

'Gas blowby' simuleres ved å åpne X1, lukke X2 og sette massestrømmen til '12"-5' lik massestrømmen til '12"' under stasjonære forhold. Gassen vil da bli ledet inn på oljerøret, samtidig som væsken ledes ut av høytrykkseparatoren.

For at ikke gjennombruddet av gass skal skje for raskt er alle disse endringene gjort som førsteordensresponser med tidskonstanter på 3 sekunder.

Bilag 5 Simuleringsresultater for modell 2

Dette bilaget viser resultater fra simuleringer av 'gas blowby' gjort med modell 2 gitt i bilag B1.2.

Etikettene på grafene som presenteres i dette kapittelet har følgende betydning:

ProFES m/faseoverføring:

Simulert med ProFES-HYSYS link, hvor ProFES er brukt til simuleringer av 'oljerør2'. Regner med faseoverføring i 'oljerør2'.

ProFES u/faseoverføring:

Simulert med ProFES-HYSYS link, hvor ProFES er brukt til simuleringer av  'oljerør2'. Masseoverføringen i ProFES er slått av.

# Uten ProFES

Alt er simulert i HYSYS, inkludert 'oljerør2'. Tar ikke hensyn til tofasestrømning.

Figur B5.1 viser trykket i høytrykkseparatoren, A22V01, som en funksjon av tiden.

Figur B5.1 Trykk A22V01

Væskefraksjonene på molar basis ved innløp og utløp til 'oljerør2' er gitt i henholdsvis figur B5.2 og figur B5.3.

Figur B5.2 Væskefraksjon på molar basis ved innløp til 'oljerør2'

Figur B5.3 Væskefraksjon på molar basis ved utløp til 'oljerør2'

Gassfraksjoner på volumbasis ved forskjellig posisjoner i 'oljerør2' for simuleringer med og uten hensyn til masseoverføring mellom fasene er gitt i henholdsvis figur B5.4 og figur B5.5. Etikettene på de to figurene angir avstanden fra innløpet til 'oljerør2'. '90,0m' representerer utløpet.

Figur B5.4 Gassfraksjoner i ProFES-rør for simulering med faseoverføring

Figur B5.5 Gassfraksjoner i ProFES-rør for simulering uten faseoverføring

Massestrømmer ved innløp og utløp til 'oljerør2' er gitt i figur B5.6 og figur B5.7.

Figur B5.6 Massestrøm ved innløp til 'oljerør2'

Figur B5.7 Massestrøm ved utløp til 'oljerør2'

Figur B5.8 og figur B5.9 viser volumstrømmen ved innløp og utløp til 'oljerør2'.

Figur B5.8 Volumstrøm ved innløp til 'oljerør2'

Figur B5.9 Volumstrøm ved utløp til 'oljerør2'

Bilag 6 Hastigheter beregnet av ProFES

Tabell B6.1 og tabell B6.2 viser hastigheten til fluidet ved innløp og utløp til 'oljerør2' beregnet av ProFES ved forskjellige tidspunkter. Det er valgt å hente resultater fra modell 1 hvor det er tatt hensyn til masseoverføring mellom fasene i 'oljerør2'.

Tabell B6.1 Hastigheter ved innløp til 'oljerør2' beregnet av ProFES

|  | Før 'gas blowby' | 10 sekund etter start av 'gas blowby' | 50 sekund etter start av 'gas blowby' |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasshastighet [m/s] | 11.6 | 29.3 | 13.5 |
| Væskehastighet [m/s] | 14.8 | 3.2 | 2.69 |

Tabell B6.1 Hastigheter ved utløp til 'oljerør2' beregnet av ProFES

|  | Før 'gas blowby' | 10 sekund etter start av 'gas blowby' | 50 sekund etter start av 'gas blowby' |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasshastighet [m/s] | 18.4 | 21.3 | 15.1 |
| Væskehastighet [m/s] | 2.31 | 6.7 | 1.3 |

Ingen av hastighetene i ProFES-røret vil overstige 30 m/s. Tabellene viser også at gassen vil strømmen raskere enn væsken under 'gas blowby'.

Bilag 7 Metan

Figur B7.1 viser molfraksjonen av metan inn og ut av 'oljerør2' under 'gas blowby' for simuleringer av modell 1, gitt i bilag B1.1. Simuleringene inkluderer masseoverføring mellom fasene i ProFES-røret.

Figur B7.1 Molfraksjon av metan inn og ut av 'oljerør2'

Figur B7.1 viser at molfraksjonen av metan vil begynne å stige i samme øyeblikk ved innløp og utløp. Ved utløpet vil imidlertid ikke molfraksjonen overstige 0.1 de første 7-8 sekundene. Det er fordi det fortsatt er en del væske igjen i 'oljerør2' og væskefasen inneholder lite metan. Etter 7-8 sekunder vil det meste av væsken være ute av 'oljerør2' og molfraksjonen av metan vil stige kraftig.

Bilag 8 Effekt av nivå på trykk

Dette bilaget inneholder resultater fra simuleringer av modell 1 gitt i bilag B1.1. I rørene modellert i ProFES er det tatt hensyn til volum. Under 'gas blowby' vil væsken bli blåst ut og som en følge av det vil væskenivået i lavtrykkseparatoren stige. I modellene uten ProFES vil denne effekten mistes. For å undersøke effekten av dette er det forsøkt å heve væskenivået i simuleringene gjort uten ProFES. Nivået er hevet slik at det skal være omtrent like høyt som nivået i simuleringene gjort med ProFES-HYSYS linken under 'gas blowby'. Et eksempel på det er vist i figur B8.1. Væskevolumet før 'gas blowby' er hevet fra 47.5% til 58.4%.

Figur B8.1 Væskevolum i A22V01

I figur B8.2 er trykket i A22V01 sammenlignet for simuleringer gjort uten ProFES for henholdsvis høyt og normalt væskenivå.

Figur B8.2 Trykk i A22V01 for simuleringer gjort i HYSYS

Figur B8.2 viser at økningen av væskevolumet i A22V01 har svært liten innvirkning på trykket.

Bilag 9 Innvirkning av trykk på 'sidestrøm'

Sidestrømmen inn på 'oljerør2' i modell 1 og modell 3 gitt i bilag B1.1 og B1.3 har en molar strømningsrate som er konstant lik 1400 kmol/h. Volumstrømmen vil derimot være avhengig av trykket. Figur B9.1 viser volumstrømmen av gass og væske som en funksjon av trykket. Sammensetningen til 'sidestrøm' er gitt i bilag B3.2.

Figur B9.1 Volumstrømmer til 'oljestrøm' som funksjon av trykket

Figur B9.1 viser at økt trykk fører til en kraftig reduksjon av volumstrømmen til gass. Volumstrømmen av væske vil være tilnærmet konstant.

Bilag 10 Kontrollberegninger

Data brukt i dette bilaget er hentet fra simuleringsfilene vedlagt denne rapporten.

B10.1 Massestrøm ut av 'oljerør2'

'Gas blowby' vil føre til at volumstrømmen i oljerørledningen mellom høytrykkseparatoren og lavtrykkseparatoren øker. Væsken som er inne i oljerøret blåses ut og som en følge av det øker massestrømmen. I dette bilaget er det gjort kontrollberegninger av massestrømmen ut av 'oljerør2'. Det er valgt å se nærmere på modell 1, gitt i bilag B1.1, hvor det er tatt hensyn til faseoverføring i ProFES-røret.

Figur B10.1 viser forenklede profiler av massestrømmen inn og ut av 'oljerør2'. Forenklingen er gjort for å gjøre kontrollberegningene lettere. Ved å integrere arealet under grafene kan en beregne hvor stor masse som blir blåst ut av røret og hvor stor masse som kommer inn. Det er valgt å integrere fram til 19.1 sekunder fordi da begynner profilen ved utløpet å flate ut.

Figur B10.1 Forenklet massestrøm ut og inn av 'oljerør2'

Arealet 1 representerer massen som blir blåst ut av 'oljerør2' i løpet av 19.1 sekunder. Arealet 2 representerer massen som kommer inn. Kontrollberegningene av massen bygger på ligning B10.1.

Masse ut av 'oljerør2' under 'gas blowby'

-   Masse inn i 'oljerør2' under 'gas blowby'

=        Masse i 'oljerør2' før 'gas blowby'

-   Masse i 'oljerør2' etter 'gas blowby'					B10.1

Videre i dette bilaget følger en kontrollberegning av massestrømmen.

Areal 1

B10.2

Den totale massen ut av 'oljerør2' under 'gas blowby' er 7685 kg.

Areal 2

B10.3

Den totale massen inn til 'oljerør2' under 'gas blowby' er 1780 kg.

Masse i 'oljerør2 før og etter 'gas blowby'

Dimensjonene til 'oljerør2' er gitt i bilag B2.1. Totalt volum er 38.39 m3.  Gassfraksjoner i 'oljerør2' på volumbasis er gitt i tabell B10.1.

Tabell B10.1 Gassfraksjoner rundt 'oljerør2' på volumbasis

|  | Gassfraksjon ved innløp til 'oljerør2' | Gassfraksjon ved utløp til 'oljerør2' |
| --- | --- | --- |
| Før 'gas blowby' | 0.93 | 0.59 |
| Etter 'gas blowby' | 1 | 0.92 |

Tettheten til væske er mye større enn tettheten til gass. Massen til gass kan dermed neglisjeres. Masse i 'oljerør2' kan da beregnes ved hjelp av ligning B10.4.

Mrør  =   Vrør . (1-() . (væske								 B10.4

Her er:

Mrør	:	Masse i 'oljerør2'

Vrør	:	Volum til 'oljerør2'

(	:	Gjennomsnittlig gassfraksjon på volumbasis i oljerør

(væske 	:	Tettehet, væske

Både ved innløp og utløp brukes det gjennomsnittlige gassfraksjoner. Tetthet til væsken er 811 kg/m3. Massen i 'oljerør2' før 'gas blowby' er gitt ligning B10.5.

Mrør, før blowby = 38.4 m3 . (1 - (0.92 + 0.59)/2) . 810 kg/m3 = 7468 kg		  B10.5

Massen i 'oljerør2' etter 'gas blowby' er gitt ligning B10.6.

Mrør, etter blowby = 38.4 m3 . (1 - (1 + 0.92)/2) . 810 kg/m3 = 1177 kg			 B10.6

Massen beregnet i ligning B10.2, B10.3, B10.5 og B10.6 kontrolleres ved å se om av ligning B10.1 stemmer.

Masse ut av 'oljerør2' under 'gas blowby'

-    Masse inn i 'oljerør2' under 'gas blowby'						B10.7.

=   7685 kg  – 1780 kg  =  5905 kg

Masse i 'oljerør2' før 'gas blowby'

-   Masse i 'oljerør2' etter 'gas blowby'						B10.8

=   7468 kg  -  1177 kg   =   6291 kg

Svaret beregnet i ligning B10.7 avviker 6.5% fra svaret beregnet i ligning B10.8. Det ser dermed ut som om massestrømmen ut av 'oljerør2' er fornuftig. Det er imidlertid viktig å huske at forenklingene av profilene i figur B10.1 gjør beregningene svært usikre.

B10.2 Volumstrøm før 'oljerør2'

Volumstrømmen før 'oljerør2' er større i simuleringene gjort med ProFES-HYSYS linken enn i simuleringene utført uten ProFES. Dette kan forklares med at trykket før 'oljerør2' er lavere i simuleringene som involverer ProFES. I dette bilaget er det sett på et beregningseksempel fra modell 1 som tar hensyn til faseoverføring i ProFES-røret.

Beregninger

Volumstrømmen før 'oljerør2' i simuleringene gjort med kun HYSYS er størst etter 5.6 sekunder. Kontrollberegninger av volumstrømmen er gjort i dette punktet.

Tabell B10.2 Volumstrøm og trykk etter 5.6 sekunder før 'oljerør2'

|  | Volumstrøm [m3/h] | Trykk [kPa] |
| --- | --- | --- |
| Beregnet m/ProFES-HYSYS | 6.07.104 | 236 |
| Beregnet m/HYSYS | 4.68.104 | 290 |

Forhold mellom de to volumstrømmene:

VProFES/VHYSYS   =   6.07.104 / 4.68.104   =   1.29					B10.9

I en kompresibell gasstrøm vil volumet være avhengig av trykket. Effekten av trykket på volumet kan beregnes ved hjelp av ideell gaslov.

VProFES/VHYSYS   =   (nRT/pProFES) / (nRT/pHYSYS) =   pHYSYS / pProFES

=   290 / 236   =   1.23						B10.10

Forholdene beregnet i ligning B10.9 og B10.10 er omtrent like. Det viser at forskjellen i volumstrøm kan forklares ved hjelp av forskjellige trykk.