# BILAG B3: Beskrivelse av modellen for masse- og energibalanser i HYSYS

Tabell B3.1 viser hvilke konstante verdier som har blitt antatt i modellene for masse- og energiberegninger i HYSYS. Flytskjemaet for omsetningsreaktoren er vist i bilag B4, mens flytskjemaet for likevektsreaktoren er vist i Bilag B5

Tabell B3.1: Verdier brukt til simulering av likevekts-, og omsetningsreaktor i HYSYS

| Strøm | 40 | 40b | 40c | 2 | 40d | 40e | 40f | 40g | 40h | 40i | 40j | 42 | 43 | 44 | 44b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur (C | 17.0 | 134.0 | 24.0 |  |  | 142.0 | 32.0 | 99.0 | 35.0 | 86.0 |  |  | 15.0 |  |  |
| Trykk [bar] | 24.1 | 54.6 | 54.0 |  |  | 117.6 | 116.9 | 184.3 | 181.7 | 258.5 |  |  |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] | 7476.2 |  |  | 69.8 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
| Molfraksjon H2 | 0.7451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon N2 | 0.2486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon CH4 | 0.0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon Ar | 0.0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon NH3 | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strøm | 47 | 48 | 49 | 49b | 45 | 45b | liquid | 46 | 46c | 46d | 46e | 46f |  |  |  |
| Temperatur (C |  |  |  | 22.0 | 113.0 |  |  |  | 175.0 |  | 17.4 | 17.4 |  |  |  |
| Trykk [bar] |  |  |  | 273.4 |  |  |  |  |  |  |  | 257.6 |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosessenhet | 501 A/B | H-401 | H-402 | H-403 | H-484 | H-501 | H-502 | H-583 | V-502 |  |  |  |  |  |  |
| Trykktap [bar] | 10 | 0.6 | 0.7 | 2.6 |  | 0.5 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Forhold strøm48/43 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I tillegg har følgende antagelser blitt gjort:

Man har sett bort fra strømmen av vann i kompresjonen, som samsvarer med de antagelsene som har blitt gjort i håndberegningene. Væskeseparatorene før, under og etter kompresjonen har derfor blitt neglisjert.

Sidestrømmen ved H-502 har blitt neglisjert, siden strømmene ledes sammen igjen, og energien derfor konserveres.

For likevektsreaktoren gjelder i tillegg følgende:

Varmemengden som varmeveksles i reaktoren har blitt satt til 5.975(107 kcal/h. Dette er basert på temperaturer fra flytskjemaet og har fremkommet ved ”prøving og feiling”.

For omsetningsreaktoren gjelder følgende:

Omsetningsgraden har blitt satt til 23.9%, basert på N2.

Temperaturen påvirker ikke omsetningen. Vider er reaktoren antatt adiabatisk, og den interne varmevekslingen har derfor blitt neglisjert

# BILAG B4: Verdier ved simulering med omsetningsreaktor

Figur B4.1: Skisse av og verdier oppnådd ved simulering av omsetningsreaktor i HYSYS

# BILAG B5: Verdier ved simulering med likevektsreaktor

Figur B5.1: Skisse og verdier ved simulering av likevektsreaktor.

# BILAG B6 Verdier brukt til sammenligning av modeller i HYSYS og Excel

|  | Føde -10% | Avvik fra Excel, % |  | Føde +10% | Avvik fra Excel, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |
| Foede, 43, [kmol/h] | 6662.5 | 6655.8 | 6655.8 | -0.1 | -0.1 |  | 8143.7 | 8151.0 | 8151.0 | 0.1 | 0.1 |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3243.2 | 3259.6 | 3266 | 0.5 | 0.7 |  | 3964.2 | 3990.6 | 3990.9 | 0.7 | 0.7 |
| Purge, 48, [kmol/h] | 226.5 | 226.3 | 226.3 | -0.1 | -0.1 |  | 276.9 | 277.1 | 277.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stroem 49 [kmol/h] | 32228.1 | 26729.1 | 33588.8 | -17.1 | 4.2 |  | 39393.0 | 33231.7 | 37469.0 | -15.6 | -4.9 |
| Molbroek inert i purge | 0.1148 | 0.0421 | 0.043 | -63.3 | -62.5 |  | 0.1148 | 0.0418 | 0.0412 | -63.6 | -64.1 |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9805 | 0.9665 | 0.9658 | -1.4 | -1.5 |  | 0.9805 | 0.9665 | 0.9664 | -1.4 | -1.4 |
|  | Produkt -10% | Avvik fra Excel, % |  | Produkt +10% | Avvik fra Excel, % |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |
| Foede, 43, [kmol/h] | 6662.5 | 6657.2 | 6752.2 | -0.1 | 1.3 |  | 8143.5 | 8127.2 | 8157.2 | -0.2 | 0.2 |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3243.2 | 3260.1 | 3268.2 | 0.5 | 0.8 |  | 3964.1 | 3989.2 | 3997.6 | 0.6 | 0.8 |
| Purge, 48, [kmol/h] | 226.5 | 226.3 | 226.3 | -0.1 | -0.1 |  | 276.9 | 276.3 | 277.3 | -0.2 | 0.1 |
| Stroem 49 [kmol/h] | 32228.1 | 26786.5 | 33593.1 | -16.9 | 4.2 |  | 39392 | 33159.7 | 37504.3 | -15.8 | -4.8 |
| Molbroek inert i purge | 0.1148 | 0.0421 | 0.0432 | -63.3 | -62.4 |  | 0.1148 | 0.0421 | 0.0415 | -63.3 | -63.9 |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9805 | 0.9665 | 0.9658 | -1.4 | -1.5 |  | 0.9805 | 0.9665 | 0.9663 | -1.4 | -1.4 |
|  | Purge 2% | Avvik fra Excel, % |  | Purge 5% | Avvik fra Excel, % |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |
| Foede, 43, [kmol/h] | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 | 0.0 |  | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 | 0.0 |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3662.4 | 3690.4 | 3686.2 | 0.8 | 0.6 |  | 3538.4 | 3555.7 | 3565 | 0.5 | 0.8 |
| Purge, 48, [kmol/h] | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 0.0 | 0.0 |  | 370.2 | 370.2 | 370.2 | 0.0 | 0.0 |
| Stroem 49 [kmol/h] | 37775.6 | 29508.4 | 35845.9 | -21.9 | -5.1 |  | 34303.1 | 29995.8 | 35195 | -12.6 | 2.6 |
| Molbroek inert i purge | 0.1499 | 0.0461 | 0.0850 | -69.2 | -43.3 |  | 0.0900 | 0.0382 | 0.0387 | -57.6 | -57.0 |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9788 | 0.9657 | 0.9654 | -1.3 | -1.4 |  | 0.9816 | 0.9673 | 0.9669 | -1.5 | -1.5 |
|  | Omsetn.grad +10% |  |  |  | Omsetn.gr. -10% |  |  |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Avvik fra Excel, % |  |  |  | Excel | Omsetnings reaktor | Avvik fra Excel, % |  |  |
| Foede, 43, [kmol/h] | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 |  |  |  | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 |  |  |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3599.5 | 3628.3 | -0.8 |  |  |  | 3608.9 | 3627.2 | -0.5 |  |  |
| Purge, 48, [kmol/h] | 251.7 | 251.7 | 0.0 |  |  |  | 251.7 | 251.7 | 0.0 |  |  |
| Stroem 49 [kmol/h] | 32861.1 | 27063.4 | 21.4 |  |  |  | 39405.8 | 33568.1 | 17.4 |  |  |
| Molbroek inert i purge | 0.1185 | 0.0424 | 179.5 |  |  |  | 0.1106 | 0.0417 | 165.2 |  |  |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9825 | 0.9666 | 1.6 |  |  |  | 0.9781 | 0.9664 | 1.2 |  |  |

# BILAG B7: Termodynamikk i reaktor

Tabell B7.1 viser de termodynamiske verdiene brukt som grunnlag for beregningene

Tabell B7.1:  Termodynamiske data brukt til beregning av (rH, (rG og likevektskonstanten K

| Komponent | Støk. Koeff. | rH (298) [kJ/mol] | rS (298) [J/mol K] | rCp (298) [J/mol K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | -1 | 0 | 192 | 28.824 |
| H2 | -3 | 0 | 131 | 29.125 |
| NH3 | 2 | -46 | 193 | 35.06 |
| Reaksjon |  | -92 | -199 | -46.079 |

Reaksjonsentalpien, (rH, for reaksjonen kan beregnes etter følgende uttrykk (Cp antas konstant):

(rH( (T) = (rH((298) + (rCp( ( (T-298)			(B7-1)

Reaksjonsentropien brukes til beregning av (rG og beregnes fra følgende uttrykk:

(rS( (T) = (rS((298) + (rCp( ( 			(B7-2)

Gibbs fri energi for reaksjonen, (rG, følger da av

(rG( (T) = (rH( (T) - T((rS( (T)				(B7-3)

Likevektsskonstanten beregnes fra følgende sammenheng for (G

(G = -RTln K							(B7-4)

(B7-5)

Resultatene er gitt i tabell B7.2

Tabell L4.2: Entalpi, entropi, gibbs fri energi og likevektskostant for ammoniakkreaksjon

| T, [C] | rH (T), [kJ/mol] | rS (T), [J/mol K] | rG (T), [kJ/mol] | K (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.00 | -92.01 | -199.02 | -32.67 | 5.29E+05 |
| 50.00 | -93.16 | -202.73 | -27.65 | 2.94E+04 |
| 100.00 | -95.46 | -209.36 | -17.34 | 2.67E+02 |
| 150.00 | -97.77 | -215.16 | -6.72 | 6.76E+00 |
| 200.00 | -100.07 | -220.30 | 4.17 | 3.47E-01 |
| 250.00 | -102.37 | -224.93 | 15.30 | 2.97E-02 |
| 300.00 | -104.68 | -229.14 | 26.65 | 3.72E-03 |
| 350.00 | -106.98 | -232.99 | 38.21 | 6.27E-04 |
| 400.00 | -109.29 | -236.55 | 49.95 | 1.33E-04 |
| 410.00 | -109.75 | -237.23 | 52.32 | 9.99E-05 |
| 420.00 | -110.21 | -237.90 | 54.69 | 7.56E-05 |
| 440.00 | -111.13 | -239.21 | 59.46 | 4.41E-05 |
| 450.00 | -111.59 | -239.85 | 61.86 | 3.40E-05 |
| 460.00 | -112.05 | -240.48 | 64.26 | 2.64E-05 |
| 480.00 | -112.97 | -241.72 | 69.08 | 1.62E-05 |
| 500.00 | -113.89 | -242.93 | 73.93 | 1.01E-05 |
| 550.00 | -116.20 | -245.82 | 86.15 | 3.41E-06 |
| 600.00 | -118.50 | -248.54 | 98.51 | 1.28E-06 |

# BILAG B8. Beregning av uttemperaturen for en adiabatisk reaktor

Tabell B8.1 Viser verdier brukt i beregning av uttemperaturen for en adiabatisk reaktor. Verdiene for Cp og ΔfH er hentet fra Skogestad/1/.

Tabell B8.1: Verdier brukt i beregning av ut temperaturen for en adiabatsik reaktor.

| Komponent | Cp, kJ/kmol | x45 | x46 | molstr.45[kmol/h] | molstr.46[kmol/h] | Hf(298), kJ/kmol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 28.824 | 0.6216 | 0.5250 | 22260.80 | 16938.50 | 0 |
| N2 | 29.125 | 0.2074 | 0.1753 | 7427.43 | 5655.84 | 0 |
| CH4 | 35.31 | 0.0502 | 0.0557 | 1797.77 | 1797.09 | -74810 |
| Ar | 20.786 | 0.0640 | 0.0711 | 2291.97 | 2293.96 | 0 |
| NH3 | 35.06 | 0.0568 | 0.1730 | 2034.13 | 5581.64 | -46110 |
| Dry flow |  |  |  | 35812.10 | 32267.03 |  |
| H2O | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | -241820 |
| Tot.flow |  |  |  | 35812.10 | 32263.80 |  |

Energibalansen for en adiabatisk reaktor er gitt ved ligning 5.2.2:

(Hut = (Hinn									(5.2.2)

Ved bruk av absolutte entalpier som beskrevet i Skogestad/1/ blir leddene i ligning 5.2.2:

(Hut = (Hstr.46 = n46 [(fH46(298) + Cp,46(T46-298)] 				(B8.1)

(Hinn = (Hstr.45 = n45 [(fH45(298) + Cp,45(T45-298)]				(B8.2)

Ligning B8.1 og B8.2 insatt i 5.2.2 og løst med hensyn på uttemperaturen gir:

(B8.3)

For en ideell gass er varmekapasiteten for en strøm i følge Skogestad/1/ lik summen av bidragene av varmekapasiteten for komponentene som vist i ligning B8.4:

(B8.4)

Ved bruk av ligning B8.4 og verdiene oppgitt tabell B8.1 ble midlere Cp for strøm 45 og 46 funnet å være:

Cp,45(298) = 29.05 J/K·mol

Cp,46(298) = 29.75 J/K·mol

Cp antas videre konstant i temperaturintervallet.

Innsatt tabellverdier og beregnede verdier for Cp,45 og Cp,46 i ligning B8.3 blir uttemperaturen :

(

T46 = 290.2oC

## BILAG B9: Beregning av kompressorarbeid

Cv verdier for en ideell gass kan i følge Skogestad/1/ beregnes utfra ligning B9-1

Cv = Cp – R 										(B9-1)

Hvor gasskonstanten,R = 8.314 J/K·mol. Verdier for beregnet Cv er gitt i tabell B9.1.

Tabell B9.1: Sammensetning samt komponentdata for strøm 40.

| Komponent | Molbrøk, xi | Cpo(298K) | Cvo(298K) |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | 0.74 | 28.824 | 20.51 |
| N2 | 0.25 | 29.125 | 20.811 |
| CH4 | 0.0033 | 35.31 | 26.996 |
| Ar | 0.003 | 20.786 | 12.472 |
| NH3 | 0 | 35.06 | 26.746 |
| H2O | 0 | 33.58 | 25.266 |

Cp verdier for strøm 40 er gitt ved ligning B8.4 fra ad.reakt.bilag

(B8.4)

Cv verdier for strøm 40 er gitt ved ligning B9-2

(B9-2)

Fra ligning (B8-4) og ( B9-2) ble verdien for Cp og Cv beregnet for strøm 40:

Tabell B9.2 viser verdier brukt i utregning av kompressorarbeidet.

Tabell B9.2:Verdier brukt i beregning av kompressor arbeid samt beregnet verdi for Tut.

| Kompressor | Molstrøm[kmol/h] | Pinn (bar) | Put (bar) | Tinn (K) | Beregnet Tut (K) | Reel Tut (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-401a | 7476.2 | 24.11 | 54.61 | 290.15 | 367.09 | 407.15 |
| K-401b | 7406.4 | 54.01 | 117.61 | 297.15 | 371.72 | 415.15 |
| K-402a | 7406.4 | 116.91 | 184.31 | 305.15 | 347.85 | 372.15 |
| K-402b | 7406.4 | 181.71 | 273.61 | 308.15 | 346.66 | 359.15 |
| K-402c | 35812.1 | 254.81 | 273.41 | 287.15 | 293.03 | 295.15 |

# BILAG B10: Forenklet flytskjema for prosessen

# BILAG B11: Beskrivelse av HYSYS-modell for optimalisering av anlegget.

Modellen for simulering av variasjoner i trykk og resirkulasjonsforhold, er basert på den opprinnelige modellen for simulering av en likevektsreaktor. Trykket ut av K-402c har blitt brukt som regulering for trykket i reaktoren. Virkningsgraden for trinnene i kompressor K-402 er antatt konstant, slik at kompresjonen i K-402a og K402b er en funksjon av trykket ut av K-402c. Resirkulasjonsforholdet er regulert ved å sette molstrøm 48 som en fraksjon av  molstrøm 43, slik at en endring i purgestrømmen vil gi en sekundær effekt i resirkulasjonsmengden.

Temperaturen i reaktoren har blitt satt til 440(C, slik at temperaturvariasjoner ikke får noen innvirkning på likevekten, og effekten av de to andre parametrene dermed kan bedømmes isolert sett.

Tabell B11.1 viser konstantene som har blitt brukt i modellen.

Tabell B11.1: Verdier brukt til simulering av varierende trykk og resirkulasjonsforhold

| Strøm | 40 | 40b | 40c | 2 | 40d | 40e | 40f | 40g | 40h | 40i | 40j | 42 | 43 | 44 | 44b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur | 17.0 | 134.0 | 24.0 |  |  | 142.0 | 32.0 | 99.0 | 35.0 |  |  |  | 15.0 |  |  |
| Trykk [bar] | 24.1 | 54.6 | 54.0 |  |  | 117.6 | 116.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] | 7476.2 |  |  | 69.8 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
| Molfraksjon H2 | 0.7451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon N2 | 0.2486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon CH4 | 0.0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon Ar | 0.0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon NH3 | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strøm | 47 | 48 | 49 | 49b | 45 | 45b | liquid | 46 | 46c | 46d | 46e | 46f |  |  |  |
| Temperatur |  |  |  |  | 113.0 | 440.0 |  |  | 175.0 |  | 17.4 |  |  |  |  |
| Trykk [bar] |  |  |  | Variabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosessenhet | 501 A/B | H-401 | H-402 | H-403 | H-484 | H-501 | H-502 | H-583 | V-502 | K-402a | K402b | K-402c |
| Pressure Drop [bar] | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 2.6 |  | 0.5 |  |  | 2.1 |  |  |  |
| Ad. virkningsgrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 67 | 66 |
| Forhold strøm48/43 | Variabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |