Løsningsforslag til øving om gasskraftverk

Oppgave 1

Velger 1 mol luft som basis for beregningene i oppgave 1

.

Oppgave 1a)

For å kunne beregne molforholdet  mellom luft og CH4 må først Tl,2 beregnes:

Komprimering av luft fra 1bar til 29,3 bar

Arbeidet ved komprimering av 1 mol luft vil være:

Det gir følgende Tl,2 :

Fra energibalansen er Hut – Hinn = 0

Hinn = Hm,1 + Hl,2

Hut  = Hp,1

Evaluering av Hut – Hinn kan gjøres ved å se på følgende tre delprosesser:

- Oppvarming av x mol CH4 fra 283K til reaksjonstemperaturen 1773 K

- Oppvarming av 1 mol luft fra 710,64 K tilreaksjonstemperaturen 1773 K

- Reaksjon ved 1773K

Ved å sette summen av bidragene lik 0 kan x beregnes:

Løser ut for x og finner:

Det gir følgende molforhold mellom CH4 og luft:

Oppgave 1b)

Reaksjonsligning for forbrenningsreaksjonen er som følger:

Som det kommer fram fra reaksjonsligningen er oksygen i overskudd etter reaksjonen. For å beregne temperaturen etter ekspansjonen i turbinen må midlere varmekapasitet  forbrenningsgassen beregnes og dermed også sammensetningen.

Midlere varmekapasitet er gitt ved:

Ekspansjon i turbin fra 29,3 bar til 1 bar

Temperaturen etter ekspansjonen i turbinen er 914,06 K.

Oppgave 1c)

Netto arbeid som er produsert er differansen mellom produsert arbeid i turbinen og arbeid forbrukt til å komprimere luften fra 1 bar til 29,3 bar.

På luft basis:

På CH4 basis:

Netto arbeid som produseres  er 21,54 kW/kg CH4. Årsaken til minustegnet i beregningene er at de uttrykker arbeid tilført systemet.

# Oppgave 3

a)

Fra oppgave 1a):

Energi avgitt fra forbrenningsgassen:

Denne energimengden benyttes til å varme opp og fordampe en viss mengde vann. Den totale mengden vann finnes ved en energibalanse over varmevekslerne:

Arbeid tatt ut av dampturbinene pr. kg metan føde blir:

Fra oppgave 2b brukes et uttrykk for det totale dampturbinarbeidet. 80% av vannmengden går gjennom HP-turbin og MP-turbin, mens 100% går gjennom LP-turbin.

:

b)

Virkningsgrad,

Tilført energi, Q, regnes som forbrenningsvarmen.

Virkningsgraden er på 66,3%

c) Siden det produseres damp ved ulike trykk i dampturbinprosessen deler vi damp-/væske strømmen etter damptrykket i produkt når vi skal se på oppvarmings- og avkjølingskurver. Bruker en ca. midlere Cp-verdi (3000C) for dampen.

Antar her at strømningsmengden er pr sekund.

5 bar:

m=0,25kg/s

(H1=0,25·4,18·(152-24)=133,76 kW

(H2=0,25·(3162,78-2,49·425+2,86·10-4·4252)=539,05 kW

(H3=0,25·2,02·(306-152)=77,77 kW

30 bar:

m=1,0kg/s

(H4=1·2,02·(550-353)=397,94 kW

115 bar:

m=1,0kg/s

(H5=1·4,18·(152-24)=535,04kW

(H6=1·4,18·(321-152)=706,42 kW

(H7=1·(3162,78-2,49·594+2,86·10-4·5942)=1784,63 kW

(H8=1·2,02·(550-321)=462,58 kW

Vi kan nå tegne opp tre oppvarmingskurver; én for hvert sluttrykk. Vi kan regne at all energi som kreves i disse oppvarmingskurvene kan i sin helhet taes fra avkjølingen av forbrenningsgassen:

Dermed har vi funnet hva m kg forbrenningsgass kan avgi av energi, og avkjølingskurven kan skisseres.

De tre bidragene til oppvarmingskurven og avkjølingskurven er plottet i figur 3.1. Den totale oppvarmingskurven er plottet sammen med avkjølingskurven i figur 3.2.

Figur 3.1: Avkjølingskurven og 3 bidrag til oppvarmingskurven.

For å finne den totale oppvarmingskurven legges energibidragene fra de ulike trykkene sammen i temperaturintervallene.

Figur 3.2: Avkjølingskurven og den totale oppvarmingskurven for dampturbinprosessen.

Figur 3.2 bekrefter at det ikke eksisterer global crossover, dvs at de drivende kreftene for varmevekslingen er positiv hele tiden. Temperaturdifferansen i pinch-punktet er 10(C.

Vær oppmerksom på at dette er den globale avkjølings- og oppvarmingskurven, som ikke forteller om lokal cross-over forekommer eller ikke.