NORGES TEKNISKE NATUR-

VITENSKAPELIGE UNIVERSITET

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL KJEMI

Faglig kontakt under eksamen:

Professor Edd A. Blekkan,   tlf.: 73594157

Professor Bjørn Hafskjold,   tlf.: 73594487		?????????? den som er tilstede

Professor Sigurd Skogestad, tlf.: 73594154

Eksamen i fag  SIK 2501 - Prosessteknikk.

Xxxdag yy. august 1998

Tid 9.00 - 15.00

Hjelpemidler:  B2 - Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTH tillatt. Tillatt formelsamling: Aylward & Findley: SI Chemical Data

For alle oppgavene gjelder: Nødvendige data: Angi klart alle antagelser du gjør. Begrunn alle svar. På oppgavens siste side står en del data og formler som kan komme til nytte under eksamen.

Oppgave 1 (Vekt: 15%)

I en luftfukter skal tørr luft (N2+O2) ved 25 (C mettes med vanndamp. Strømmen av tørr luft er 100 m3/time. Ved denne temperaturen har vann et damptrykk på 3168 Pa.

- Sett opp massebalansen for luftfukteren.

- Hva er volumstrømmen av luft mettet med vanndamp hvis trykket fortsatt er 1 bar?

- Hvor mye vann (kg/time) forbrukes i luftfukteren?

- Hvis lufttrykket økes til 2 bar og volumstrømmen av tørr luft er den samme, vil det

- øke opptaket av vann?

- redusere opptaket av vann?

- ikke ha noen effekt?

Begrunn svaret.

Oppgave 2. (Vekt: 40%)

I en kontinuerlig metanolreaktor som opererer ved 100 bar skjer følgende reaksjoner

CO  + 2H2  =   CH3OH

CO2  + H2  = CO  + H2O

(den siste er “skift-reaksjonen”).

- Innfør reaksjonsomfanget (j for reaksjonene og formuler de uavhengige massebalansene ( du kan betegne føden med N0 og produktet med N).

- Føden er 5000 mol/s og har følgende sammensetning ( i mol%):

CO 	:  7.0 %		CO2 	:  2.0 %

H2	:  75.0 %		CH4	:  16.0 %

Beregn produktsammensetningen når 2/3 av tilført CO og CO2 omsettes til metanol og det dannes 40 mol/s vann.

c) Sett opp ligningen som beskriver energibalansen. Føden er ved 150 °C og produktet ved 270 °C. Hvor mye varme må fjernes fra reaktoren ved kjøling?

d) Hva blir produktsammensetningen dersom det dannes 300 mol/s metanol og skiftreaksjonen er i likevekt ved 270 °C (anta at likevektskonstanten  for skiftreaksjonen K = 0.016)?

e) Beregn likevektskonstanten for den første reaksjonen ved 270 °C og kontroller  produktsammensetningen i oppgave d)  mot likevekten.

Oppgave 3. (Vekt: 15%)

Komponent B dimeriserer ved den irreversible væskefasereaksjonen:

2B  (  P

Hastighetsligningen er bestemt til å være av formen    .

Reaksjonen skal gjennomføres i en kontinuerlig blandetankreaktor (CSTR).

Volumetrisk fødehastighet: 0.1 m3/s.

C0B =  2 mol/l

Hastighetskonstanten ved 363 K er bestemt til å være k= 0.0003 [L,mol-1s-1]. Reaksjonens

aktiveringsenergi er E = 96 kJ/mol.

a)  Reaksjonen skal utføres ved 386 K. Hva blir hastighetskonstanten ved denne temperaturen?

b)  Formuler massebalansen  for en kontinuerlig blandetankreaktor (CSTR).

c)  Gitt at omsetningsgraden av B skal være 66%, hva blir reaktorvolumet VCSTR?

d) Dersom du erstattet CSTR-reaktoren med en en stempelstrømsreaktor (PFR) med samme reaktorvolum , ville du da forvente

- høyere omsetningsgrad?

- lavere omsetningsgrad?

- samme omsetningsgrad?

som i CSTR-reaktoren. Begrunn svaret kort.

Oppgave 4 (15%)

Metanol (M) fjernes fra en gass-strøm der den er blandet med en annen inert gass (I). Dette gjøres ved å oppløse metanolen i vann (V) i en absorpsjonskolonne:

Inert

Vann																																																																			      						     Vann +Metanol																															         							Metanol +Inert

100 mol/s av en gass-strøm med 7 mol% metanol (resten inert) behandles med en strøm med 500 mol/s rent vann slik at den rensede gass-strømmen er fri for metanol. Inertgassen løses ikke i vann.

a) Sett opp 3 uavhengige massebalanser for systemet.

b) Beregn mengde og sammensetning av de to produktstrømmene.

Oppgave 5  (15%)

Energibalanser og kompresjon.

En gass med temperatur T1 = 400 K og trykk p1 = 2  bar strømmer i et rør med hastighet

u1  = 10 m/s. Gassen går gjennom en innsnevring (2) som vist på figuren. Det kan antas at strømningen er tapsfri og adiabatisk. Gassen antas ideell med konstant varmekapasitet

cP = 35 J/K,mol. Det skjer ingen akkumulering.

skisse   Sigurd!

a) Forklar hvorfor entropien er konstant.

b) Sett opp energibalansen fra 1 til 2 med kinetisk energi inkludert.

c) Det er gitt at gassens hastighet i innsnevringen er u2 = 50 m/s. Bruk energibalansen til å beregne temperaturen T2.

d) Hva er trykket i innsnevringen? (Husk at entropien er konstant.)

e) Sett opp massebalansen fra 1 til 2, og uttrykk denne med tetthet og hastighet. Bestem arealet i innsnevringen relativt til arealet før innsnevringen, A2/A1.

Data og formler:

- Komponentdata:

|  | M [g/mol] | [J/K,mol] | [kJ/mol] | [kJ/mol] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4(g) | 16.04 | 35.31 | -74.81 | -50.72 |
| CH3OH (g) | 32.04 | 43.89 | -200.66 | -161.96 |
| H2O (g) | 18.015 | 33.58 | -241.82 | -228.57 |
| CO | 28.01 | 29.14 | -110.53 | -137.17 |
| CO2 | 44.01 | 37.11 | -393.51 | -394.36 |

- Gasskonstanten R = 8.314 J/mol,K

- Van der Waals tilstandsligning:

- For en adiabatisk (isentropisk) prosess gjelder for en ideell gass med konstant (=cP/cV:

som er ekvivalent med:

- Akselarbeidet ved reversible trykkendringer er generelt gitt ved . For isoterm reversibel kompresjon/ekspansjon av en ideell gass er da

[J/mol]

- På massebasis er den mekaniske energibalansen for en stasjonær prosess (indeks 1 er her “inn” mens 2 er “ut”):

[J/kg]

der    representerer friksjonstapet.

- Logaritmisk midlere temperaturdifferens er:

- Følgende uttrykk kan brukes for å bestemme og K(T) fra data ved 298 K når varmekapasiteten antas konstant:

- Carnot-faktoren er  1 - TC/TH

- Arrheniusligningen er: