NORGES TEKNISKE NATUR-

VITENSKAPELIGE UNIVERSITET

INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad, 735 94154

Eksamen i emne SIK2025 - Prosessteknikk

Fredag 6. desember 2002

Tid: 0900 - 1500

Hjelpemidler A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

For alle oppgavene gjelder: Angi kilde for data du bruker. Angi alle forutsetninger du antar.

Sensuren faller 3. januar 2003.

Hjelpemiddel A: Alle trykte og handskrivne hjelpemiddel tillate. Alle kalkulatorar tillate.

For alle oppgåvene gjeld: Gi kjelde for data du brukar. Gi alle føresetnader du legg til grunn.

Oppgave 1/Oppgåve 1  (25%)

a) Beregn tetthet (kg m-3) for en ideell gass med molvekt 30 g mol-1 ved 103 bar og 333 K.

Bruk van der Waals tilstandsligning (A.8) til å beregne tettheten av etan ved 103 bar og 333 K. Data for etan: pc = 48.8 bar, Tc=305.4K, M = 30 g/mol. (Kommentar: den eksperimentelle verdien av tettheten er 296 kg/m3).

b) (i) Beregn U,V, H, S og G når vi tar 1 mol ideell gass med Cp=30 J/K,mol fra 400K/ 10 bar (tilstand 1) til 300K/ 4 bar (tilstand 2).

(ii) For et åpent system foreslå en kontinuerlig stasjonær prosess som tar oss fra tilstand 1 (innstrøm) til tilstand 2 (utstrøm) (det kan være mange mulige prosesser). Hva er Q, Ws og Q+Ws (pr. mol inn) for din foreslåtte prosess?

(iii) For et lukket system foreslå en prosess som tar oss fra tilstand 1 (ved start) til tilstand 2 (ved slutt) (det kan være mange mulige prosesser). Hva er Q, W og Q+W for din foreslåtte prosess?

(iv) Er det mulig å lage en prosess uten kjøling (dvs. med Q ≥ 0)?

## Oppgave 2/ Oppgåve 2  (25%)

(a) Føden til et konvensjonelt gasskraftverk er luft og 10 kg/s metan. Anlegget produserer 270 MW med elektrisk kraft. Forbrenningsgassen fra kraftverket inneholder 76% N2, 12% O2, 4% CO2 og 8% H2O.   Vi ønsker å lage et CO2-fritt gasskraftverk. For å gjøre dette må vi ta ut CO2 fra forbrenningsgassen. Hva er minimum separasjonsarbeid (i MW) for å fjerne all CO2 i forbrenningsgassen som ren CO2?

Kommentar: Det beregnede arbeidet i ikke avskrekkende, men i praksis er det vanskelig å separere CO2 fra nitrogen og oksygen ved lavt trykk. Vi vil derfor se på muligheten av å bruke ren oksygenføde i stedet for luft.

I resten av oppgaven betrakter vi et potensielt ”CO2-fritt” gasskraftverk der føden er 10 kg/s metan pluss støkiometrisk mengde ren oksygen. Føden antas å være ved 1 bar og 290 K.

Prosessen er som følger: Føden (strøm 1) blandes med resirkulert CO2 (strøm 9 ved 290K) og denne strømmen (strøm 2) komprimeres til 20 bar i en adiabatisk kompressor med virkningsgrad 80%. Den komprimerte gassen (strøm 3) forbrennes i et brennkammer og den resulterende forbrenningsgassen ved 1500C (strøm 4) ekspanderes til 1 bar (strøm 5) i en adiabatisk gassturbin med virkningsgrad 85%. Forbrenningsgassen kjøles først ned til 160C (strøm 6) i en dampturbinprosess der den termodynamiske virkningsgraden er 60% (dvs. vi har 60% av Carnotvirkningsgraden for omsetting av varme til arbeid i denne delen av prosessen når kjøletemperaturen TC antas lik 283 K). Strøm 6 blir sendt til et separasjonsanlegg der vi kjøler gassen videre ned til 290 K slik at får en strøm med utkondensert vann (strøm 7) og en strøm med tilnærmet ren CO2-gass (strøm 8). Strøm 8 splittes slik at noe sendes tilbake reaktoren (strøm 9) mens den resterende rene CO2-gassen (strøm 10) tas ut som ”produkt” (det kan brukes for eksempel til å lage brus eller det kan pumpes ned i grunnen for deponering).

- Tegn et flytskjema for prosessen. Hva er grunnen til at vi resirkulerer CO2?

- Beregn mengde, sammensetning og temperatur av alle strømmene (lag en oversiktlig tabell).

- Beregn netto arbeid (MW) som tas ut i prosessen.

- Hva er minimum arbeid for å lage den nødvendige mengde ren oksygen fra luft?

Anta ideell gass og konstante varmekapasiteter ved beregningene (bruk data fra Appendix A i læreboka).

## Oppgave 3/ Oppgåve 3  (25%)

Du har tilgjengelig 1000 mol/s metan (samt så mye luft og vann du ønsker) som du skal å bruke til å produsere 1000 mol/s formaldehyd (HCHO) sammen med maksimal mengde ammoniakk (NH3).

- Sett opp (totale) reaksjonsligninger. Anta at luften består av 79% N2 og 21% O2 og at all tilført O2 vil reagere. Hva er fødemengden av metan i kg/s og hvor mye formaldehyd (kg/s) og ammoniakk (kg/s) kan du produsere?

- Foreslå en konkret prosess for dette som går via syntesegass (og videre via metanol for formaldehyd). Sett opp massebalanser for hovedstrømmene mellom trinnene.

- Finn reaksjonsvarme (∆rH0) for de viktige delreaksjoner i prosessen din og bruk blant annet dette til å diskutere valg av reaksjonsbetingelser (trykk og temperatur).

Oppgave 4/Oppgåve 4  (25%)

Du ønsker å lage 1 kg/s ammoniakkgass ved 7 bar. Dette skjer ved totrinns kompresjon. I trinn 1 komprimeres ammoniakkgass med temperatur 0C og trykk 1 bar (føde) til 3 bar. Denne gassen mellomkjøles til 0C ved direkte innsprøyting av væskeformig ammoniakk som tas fra en tank som inneholder mettet ammoniakk ved 10 bar. Den resulterende gassen ved 3bar/0C komprimeres så til 7 bar (trinn 2).  Den adiabatiske virkningsgraden for begge kompressorene er 85%.

- Tegn et flytskjema av prosessen.

- Bruk vedlagte diagram til å bestemme temperaturen av mettet ammoniakk ved 1 bar, 3 bar og 10 bar.

- Bruk vedlagte diagram til å beregne kompresjonsarbeidene i hvert av trinnene pr. kg ammoniakk.

- Beregn hvor mye ammoniakk væske som må tilsettes ved mellomkjølingen til 0C, og beregn nødvendig effekt for de to kompressorene.

- En alternativ prosess er å fordampe væskeformig ammoniakk ved 7 bar. Beregn varmemengden som må tilføres for å produsere 1 kg/s ammoniakkgass. Til oppvarmingen har du tilgjengelig varmt vann ved 50C som kjøles til 25C. Beregn nødvendige mengde vann og areal av en motstrøms varmeveksler når U = 800 W/m2,K (Tegn også her et flytskjema av prosessen).

Kommentar: 	Mettet væske: Væske som er i likevekt med damp

Mettet damp (gass): Gass som er i likevekt med væske

Diagram for ammoniakk