Data og formler til bruk under eksamen :

- Gasskonstanten R = 8.314 J/mol,K

- Van der Waals tilstandsligning:

- For ideelle gassblandinger gjelder

H(T,p,ni) = H*(T0,p0,ni)  +

S(T,p,ni) = S*(T0,p0,ni)  +    - n R ln p/p0 - Σ i  R ni ln xi

der Cp[J/mol]  er blandingens varmekapasitet gitt ved

Cp =  Σ i  ni Cp,m(i)

H* og S* er entalpien for de rene komponenter ved T0 og p0. Vanligvis velges elementene ved T0=298 K og p0=1 bar som referansetilstand og vi har

H*(T0,p0,ni)  = Σ i ni Δf Hm0 (i,298)

S*(T0,p0,ni)  =  Σ i ni Δf Sm0 (i,298)

Samme formlene gjelder for ideelle væskeblandinger, bortsett fra at bidraget fra trykket på entropien neglisjeres (dvs. vi tar ikke med leddet  -n R ln p/p0)

- For kontinuerlige prosesser er akselarbeidet ved reversible trykkendringer generelt gitt ved   [J]  eller på massebasis   [J/kg] . For isoterm reversibel kompresjon/ekspansjon av 1 mol ideell gass (V = p/RT) er da

[J/mol]

- Reversibel adiabatisk (isentropisk) prosess for ideell gass med konstant γ=Cp/CV:

som er ekvivalent med:

Akselarbeidet for en reversibel adiabatisk (=isentropisk) ekspansjon kan da finnes fra energibalansen

WS = n Cp (T2 – T1)

- Logaritmisk midlere temperaturdifferens er:

- Følgende uttrykk kan brukes for å bestemme og K(T) fra data ved

298 K når varmekapasitetene antas konstant:

- Carnot-virkningsgraden er  1 - TC/TH